|  |  | СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета школы: _____________ /Н.В.Кашина/ (подпись) « 01» сентября 2013г. УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ сош им.Карла Маркса ____________ /С.В.Ленивкова/ (подпись) « 01 » сентября 2013г. Приказ №57/6 от01.09.2013г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 в

# ИОТ – 046 – 2013

1. Общие требования безопасности

- К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Не электротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается 1 квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

- Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

- При эксплуатации электроустановок до 1000 В возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

  - поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

  - неисправности изоляции или заземления.

- При эксплуатации электроустановок до 1000 В должны использоваться следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.

- Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

- О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять с нее напряжение и сообщить администрации учреждения.

- В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила использования средств индивидуальной защит, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.п.

- Убедиться в целостности крышек электророзеток выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля.

- Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса электроустановки.

- Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их внешних повреждений.

3. Требования безопасности во время работы

- Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

- Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

- Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений.

- Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

- Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

- Следить, за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

- Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации убеждения. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком.

- При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

- В случае загорания электроустановки, немедленно отключить ее от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

- При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

- Привести в порядок рабочее место.

- Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда:       _______________   Л.В.Гущина

С инструкцией ознакомлен(а):